## Slide 1: 香港安全督導員協會
建築物衞生設備(排水及廁所)常識分享會
日期: 2022年3月29日 (星期二)
時間: 下午7時至10時
地點: 廣東道嘉富商業中心三樓

## Slide 2: 導師 陳金鈎
內容純屬講者個人意見，一切法規須按政府部門指引為準，講座內容保留版權，未得同意，不可轉載。

## Slide 3: 內容
淺談排水管的相關法規和部門
小型工程分類講解 D類型 – 排水工程
認識法例第123 I章規例第III部水管裝置
家居清潔浴室小常識

## Slide 4: 渠務署
第463章 《污水處理服務條例》
污水和雨水处理排放
https://www.dsd.gov.hk/TC/Sewage_Services_Charging_Scheme/Sewage_Services_Charges/index.html#1SC
(物業私人地界外的排水管)

## Slide 5: 環保署
1.第358章 《水污染管制條例》
https://www.epd.gov.hk/epd/tc_chi/laws_regulations/envir_legislation/laws_relatedleg.html
村屋污水排放指南
https://www.epd.gov.hk/epd/tc_chi/environmentinhk/water/guide_ref/guide_wpc_dv.html

## Slide 6: 屋宇署
屋宇署的職責
本署根據《建築物條例》及其附屬法例的規定，規管本港所有私營建築發展工程。
屋宇署的工作
呈交圖則
建築發展項目涉及呈交不同類型的訂明圖則，例如建築圖則、基礎圖則、上蓋結構圖則、地盤平整圖則、排水設施圖則、拆卸工程圖則、挖掘與側向承托工程圖則等。

## Slide 7: 認識排水管
.排水相關的法例
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap123I!zh-Hant-HK?INDEX_CS=N&xpid=ID_1438402650031_001

## Slide 8: 屋宇署
香港法例-第123章 《建築物條例》
法例第123 I章規例第III部水管裝置
屬於小型工程-D類型 – 排水工程
https://www.bd.gov.hk/tc/building-works/minor-works/minor-works-items/index.html
(物業私人地界內的排水管)

## Slide 9
小型工程監管制度
依據屋宇署分類，每級別的小型工程再細分為8種類型
A類型_改動及加建工程
B類型_修葺工程
C類型_關乎招牌的工程
D類型_排水工程
E類型_關乎適意設施的工程
F類型_飾面工程
G類型_拆卸工程
H類型_關乎建築物內的通風系統工程

## Slide 10: 關於法例第123 I 章的歷史
第123章《建築物條例》及附屬規例
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap123!zh-Hant-HK
第123I章《建築物 (衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所)規例》1960年1月1日頒布。
最近第123I章於2015年12月14日修訂。
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap123I

## Slide 11: 第123I章 2015年 修改概要
第II部 衞生設備標準
增加公眾場所男女廁比例，由1:1提升至1:1.5
提升女性衞生設備的標準，尤其在公眾場所進行需求估算時，包括娛樂場所、電影院、商場及百貨公司、宗教機構及殯儀館的男性與女性人數
適用於辦公室的規例同樣亦會作出修訂，由目前的2:1修訂為1:1，以增加女性衞生設施數目，而1:1的比例亦適用於體育場。

## Slide 12: 第123I章第II部 衞生設備標準

## Slide 13: 其他相關規例
建築署 - 建築物內排水裝置的一般規格2017版本
https://www.archsd.gov.hk/media/publications-publicity/general-specification-for-plumbing-and-drainage-installation/digs2017.pdf
屋宇署 - 設計手冊：暢通無阻的通道 2008
https://www.bd.gov.hk/doc/tc/resources/codes-and-references/code-and-design-manuals/BFA2008_c.pdf

## Slide 14: 認識法例第123 I章規例第III部水管裝置
雨水管-排放至河流或大海
污水管的最高點-升高至少 1 米
通風管-連通所有反虹吸管
隔氣裝置
反虹吸管
污水沙井(私人)
污水尾井(私人)
政府排污渠(方濁)
政府清水渠(圓清)
8
9

## Slide 15: 第III部 水管裝置
排水系統: 1.糞管、2.廢水管、3.雨水管、4.通氣管、5.存水灣(隔氣)、6.檢查口(生口)、7.地台排水和8.樓頂的通氣管球網罩(波罩)。
1
4
5
6
7
Notes: 介紹大廈之水管裝置
除了各類潔具外,室內排水系統之主要設備包括:糞管、廢水管、雨水管、通氣管、存水灣(隔氣)、檢查口(生口)、地台排水和樓頂的通氣管球網罩(波罩)。

## Slide 16: 第III部 水管裝置
1.便溺污水設備 + 廢水設備
便溺污水設備︰坐廁、附加氣喉通氣(藍色)
2.廢水設備︰洗手盆、浴缸及地台去水等潔具
1
2

## Slide 17: 第III部 水管裝置 –廢水管
2.廢水管 – 接駁洗手盆、浴缸及企缸等衞生設備
直徑不少於32毫米，或與接駁的隔氣相同直徑

## Slide 18: 第III部 水管裝置 –便溺污水管
便溺污水管 – 接駁坐廁、尿兜，附加通風管(Vent Pipe) 通氣
直徑不少80毫米

## Slide 19: 第III部 水管裝置 –氣喉
通氣喉管包括反虹吸管及通風管
平衡喉管內氣壓，避免水封流失

## Slide 20: 第III部 水管裝置 –通氣管
直身反缸吸管

## Slide 21: 第III部 水管裝置 –通氣管
例子
Notes: 確保所有潔具具有適當的隔氣彎管。
圖中 – 浴缸改為企缸時，必須安裝適當的隔氣彎管。

## Slide 22: 第III部 水管裝置 –隔氣
隔氣種類

## Slide 23: 認識隔氣
1.座廁- 排水方式

## Slide 24: 認識排水管
.座廁
便溺污水管

## Slide 25: 認識隔氣
.盥洗盆排水隔器選擇

## Slide 26: 認識隔器
.盥洗盆排水隔器選擇

## Slide 27: 第III部 水管裝置 –通氣管
樽型隔氣彎管及反虹吸管
Notes: 樽型隔氣彎管及反虹吸管

## Slide 28: 第III部 水管裝置 –反虹吸管(2)
相距隔氣彎管去水口不多於300毫米
Notes: 那一段是反虹吸管與隔氣彎管的距離 ?
https://hk.appledaily.com/local/20200211/AIZFL6ZWC3SRRC4XZQVHPKMWFE/

## Slide 29: 第III部 水管裝置 –反虹吸管(3)
每條反虹吸管的內徑須符合下列規定 |  | 
 | 反虹吸管內徑 (毫米) | 便溺污水管或廢水管直徑 (毫米)
 | 不少於 50 | 80 或以上
 | 溺污水管或廢水管的內徑的三分之二 | 少於 80
 | 32 | 
PS 兩者以較大者為準。 |  | 

## Slide 30: 第III部 水管裝置 -沖廁水箱
水廁設備或污水盆的沖廁水箱，須能夠在該等設備每次使用時，沖出不多於15升水的水流。
按機械原理操作或藉感應器操作的沖廁水箱，須裝有一個浮球閥，該閥的裝設方式，須能於2分鐘內，重新注滿該水箱。
Notes: 第III部 19.沖廁水箱

## Slide 31: 水務署-自願參與用水效益標籤計劃 -水廁
https://www.wsd.gov.hk/tc/plumbing-engineering/water-efficiency-labelling-scheme/wels-on-water-closets/voluntary-water-efficiency-labelling-scheme-on-clo/index.html
最慳水(全沖水量fF ≤ 4.8L)
最多水(全沖水量fF ≤ 15L)
Notes: 第III部 19.沖廁水箱

## Slide 32: 第III部 水管裝置 -沖廁水箱(1)
水箱內的結構︰入水組件 + 排水組件(虹吸式)

## Slide 33: 認識廁所水箱
可拆除

## Slide 34: 第III部 水管裝置 -沖廁水箱(2)
入水組件 - 波曲掣
可拆除

## Slide 35: 認識廁所水箱
可拆除

## Slide 36: 第III部 水管裝置 -沖廁水箱(3)入水組件

## Slide 37
第III部 水管裝置 -沖廁水箱(4)入水組件

## Slide 38
排水組件 -重配件武(虹吸式)缸心
第III部 水管裝置 -沖廁水箱(5)
Notes: https://www.moonskyedu.com/furniture/%E6%B0%B4%E5%96%89%E6%BD%94%E5%85%B7/06%E6%BD%94%E5%85%B7.htm

## Slide 39
排水組件 -輕配件式缸心
第III部 水管裝置 -沖廁水箱(6)
Notes: https://support.kohler.com/hc/en-us/articles/360030647174-Standard-Toilet-Tank-Troubleshooting

## Slide 40
排水組件 – 按掣式缸心
第III部 水管裝置 -沖廁水箱(7)
Notes: https://support.kohler.com/hc/en-us/articles/360030647174-Standard-Toilet-Tank-Troubleshooting

## Slide 41
排水組件 – 按掣式缸心
第III部 水管裝置 -沖廁水箱(8)

## Slide 42: 第III部 水管裝置 - 便溺污水管 及廢水管的清理途徑
請講出怎麼清理圖中各渠管。

## Slide 43: ~謝謝~ Q&A